Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з основ інформатики 2001 рік

1. У матриці А розміром M*N знайти максимальну кількість однакових квадратів 2*2, що містять однакові числа.

Примітка:

1≤М≤1000; 1≤N≤1000; 0≤аij≤255

Вхідні дані:

#### M N

Далі слідують M рядків по N чисел через пропуск.

Наприклад:

5 10

0 1 1 0 2 2 0 5 5 0

0 1 1 0 2 2 0 5 5 0

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

0 8 0 1 1 1 1 0 9 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Вихідні дані:

Відповідь на питання задачі – одне конкретне число.

Наприклад:

3.

2. Дано N цілих чисел (1<N<100). Кожне з них можна змінити не більше ніж на величину L (цілу), як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення, чи залишити без зміни. Якщо після такої операції деякі з чисел виявляться рівними, то вони зараховуються за одне. Написати програму пошуку такої операції, у результаті якої залишається найменша кількість чисел.

Вхідні дані:

У першому рядку занчення L (1≤L≤32000) і N (-32000≤N≤32000); в другому рядку N чисел записаних через пропуск.

Вихідні дані:

Кількість чисел, що залишилося.

Приклад.

10 3

11 21 27

Результат:

1

3. Сергій вирішив піти в гості до свого приятеля. Його приятель живе в будинку, у якому К поверхів, М під’їздів, а в кожному під’їзді на кожному поверсі Р квартир. Він знав, що його приятель живе в квартирі з номером R. Скласти програму, що по заданих К, М, Р, R визначає, у якому під’їзді Х і на якому поверсі Y живе приятель.

Примітка:

1≤К≤200; 1≤М≤25; 2≤Р≤8; 1≤R≤К*М*Р; К, М, Р, R – цілі числа.

Вхідні дані:

К М Р R

Вихідні дані:

Х Y

4. Просте натуральне число називається гіперпростим, якщо будь-яке число, що одержується з нього шляхом відкидання декількох останніх цифр, теж є простим. Наприклад, число 7331 – гіперпросте, тому що і воно саме, і числа 733, 73 і 7 є простими. Знайдіть усі N-значні гіперпрості числа.

Примітка:

1≤N≤6; Число 1 у цій задачі вважається простим.

Загальна сума балів – 100.